## ÚZEMNÍ STUDIE OSTROV U STŘÍBRA – PLOCHY BYDLENÍ O1, O2

TEXTOVÁ ČÁST

Pořizovatel:	Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 63, Stříbro

Žadatel:	Obec Kostelec

Kostelec 34

349 01 Stříbro

Zpracovatel:	Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Ing. Martin Melena

Datum:		květen 2018

Obsah

1	Základní údaje a předmět územní studie	3

2	Údaje o zpracovateli	5

3	Použité podklady	5

4	Způsob zpracování studie	5

5	Vymezení řešeného území a širší vztahy	5

5.1	Popis řešeného území	5

5.2	Fotodokumentace současného stavu	7

6	Plošné a prostorové uspořádání řešeného území na podkladu ÚPD a ÚPP	10

6.1	Zásady plošného uspořádání vycházející z územního plánu	10

6.2	Zásady prostorového uspořádání vycházející z územního plánu	10

6.3	Pořadí změn v území – etapizace	11

7	Urbanistická koncepce rozpracovaná územní studií	11

7.1	Popis koncepce	11

7.2	Navržené regulativy	12

7.3	Urbanistická bilance	13

8	Koncepce dopravy	15

9	Koncepce technické infrastruktury	16

9.1	Dešťová kanalizace	16

9.2	Splašková kanalizace	19

9.3	Zásobování pitnou vodou	19

9.4	Zásobování zemním plynem (vytápění)	20

9.5	Zásobování elektřinou	20

9.6	Nakládání s odpady	20

10	Výsledky konzultací s orgány, organizacemi a investory, vyhodnocení připomínek	21

10.1	Obec Kostelec (15. 2. 2018)	21

10.2	Pořizovatel (7. 3. 2018)	21

10.3	Správce VaK (20. 3. 2018)	21

10.4	Obec Kostelec (22. 3. 2018)	22

10.5	Dopravní inspektorát PČR (26. 3. 2018)	22

10.6	Správce VaK (28. 3. 2018)	23

10.7	Osadní výbor (2. 4. 2018)	23

# Základní údaje a předmět územní studie

Území řešené „Územní studie plochy bydlení O1, O2, Ostrov u Stříbra“ je vymezeno v platném Územním plánu Kostelec, s účinností od 25. 10. 2014, jako zastavitelné plochy O1 a O2, ve kterých je prověření změn využití územní studií podmínkou pro rozhodování v dotčeném území. Předmětné plochy O1, O2 jsou vymezeny platnou územně plánovací dokumentací jako Plocha bydlení.

V rámci „Územní studie plochy bydlení O1, Ostrov u Stříbra“ bude navrženo a prověřeno zejména:

- rozsah a způsob uspořádání zástavby včetně návrhu parcelace pozemků,

- vymezení a řešení veřejných prostranství ve smyslu ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění,

- řešení veřejné dopravní infrastruktury,

- řešení veřejné technické infrastruktury, včetně nakládání s odpady,

- řešení případných střetů s limity využití území,

- stanovení podrobných regulačních podmínek pro zjištění vazby na stávající zástavbu venkovského charakteru,

- opatření na ochranu před negativními vlivy dopravy.

Tato územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Dle zadání územní studie ze dne 29. 11. 2017 jsou územním plánem stanoveny tyto požadavky na obsah řešení územní studie:

Územní studie bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

U vymezených ploch budou předmětem řešení:

- rozsah a způsob uspořádání zástavby

- při návrhu parcelace zvažovat výměru 800 – 1200 m2

- veřejné prostranství místní komunikace obytné bude mít šířku 10 m, veřejné prostranství ostatní místní komunikace bude mít šířku 12 m

- prověření možnosti přístupu do lokality

- vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů) dle platné legislativy

- střety s trasami technické infrastruktury a ostatní limity využití území.

V plochách je podmíněně přípustné umísťovat zařízení občanské vybavenosti druhu pension s kapacitou 16 osob v 1 objektu.

Územní studie se skládá z textové části, grafické části a příloh.

1 – Výkres I.2a Hlavní výkres, převzatý z územního plánu Zdice

# Údaje o zpracovateli

Zpracovatelem územní studie je:

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Šípkova 849

533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 729 55 597

Autorizace ČKA č. 03 432

# Použité podklady

Územní plán Kostelec

Zadání územní studie

Fyzická prohlídka území

Katastrální mapa v digitální podobě

Jednání s některými dotčenými orgány a správci sítí

# Způsob zpracování studie

Zpracovatel provedl analýzu podkladů, podrobnou prohlídku území. Při respektování požadavků územního plánu navrhl koncepční řešení umístění objektů, jejich dopravní obsluhy a napojení na technickou infrastrukturu. Zadání územní studie přímo nestanovuje, se kterými orgány a subjekty má být řešení konzultováno.

Rozsah subjektů, se kterými bylo řešení projednáváno: obec Kostelec, pořizovatel MěÚ Stříbro, správce VaK, dopravní inspektorát PČR, osadní výbor Ostrov u Stříbra.

V řešení byly maximálně respektovány požadavky vyplývající ze zadání a z konzultací při zachování urbanistických principů a cílů a úkolů územního plánování.

# Vymezení řešeného území a širší vztahy

## Popis řešeného území

Ostrov u Stříbra je místní část obce Kostelec ležící při dálnici D5, cca 30 km západně od Plzně. Dominantní postavení zaujímá rozsáhlá průmyslová zóna, která obec odděluje od dálnice.

Řešené území tvoří dvě plochy O1 a O2. Plocha O1 se nachází na severním okraji zastavěného území obce mezi hranicí původní zástavby a průmyslovou zónou. Ze severu a západu je vymezena silnicemi II/203 a II/230. Plocha O2 se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území mezi komunikací III/19333 a výkrmnou krůt.

Řešené území je tvořeno funkční plochou – Plocha bydlení.

Dotčenými pozemky v rámci řešeného území jsou postupně (k.ú. Ostrov u Stříbra):

- plocha O1: 1132, 1133/2, 1145/2, 1171/11, 1816/1 - 1816/3, 1816/6, 1817/1 - 1817/6, 1818/1 - 1818/3, 1819, 1820/1 - 1820/3

- plocha O2: 112/5, 112/7, 118/1, 118/2, 119/3, 1902, 1903, 1904/1, 1905, 1906, 1908

2 – Schéma širších vztahů na podkladu ortofotomapy

## Fotodokumentace současného stavu

3 – Plocha O1 – místo vstupu z komunikace II/203, v pozadí hala u severní hranice řešené plochy

4 – Plocha O1 – pohled od vstupu jihozápadním směrem na současnou zástavbu

5 – Plocha O1 – pohled od vstupu jihovýchodním směrem k vodnímu zdroji

6 – Plocha O1 – pohled východním směrem, v pozadí transformovna a vodojem Heřmanova Huť

7 – Plocha O2 – pohled od křížku na severozápad, vlevo výkrmna krůt, v pozadí hala Steelcase

8 – Plocha O2 – pohled na jihovýchod, vlevo hranice současné zástavby

# Plošné a prostorové uspořádání řešeného území na podkladu ÚPD a ÚPP

## Zásady plošného uspořádání vycházející z územního plánu

Řešené území je zařazeno do ploch s rozdílným způsobem využití Plochy bydlení, kde je funkční využití určené územním plánem takto:

1. Hlavní využití – plochy jsou určeny pro bydlení v kvalitním prostředí

2. Přípustné využití – v plochách je přípustné umísťovat:

- nízkopodlažní obytné objekty

- vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady, bazény garáže pro vlastní potřebu)

- veřejná prostranství

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území

- chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely

3. Podmíněně přípustné využití – v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- zařízení občanské vybavenosti a sportu sloužící převážně obsluze tohoto území s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 100 m2

- chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- zařízení občanské vybavenosti, služeb a sportu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- pozemky pro objekty individuální rekreace splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky 501/2006 Sb.

- zařízení drobného podnikání integrovaná do obytných objektů, pokud jsou slučitelné s hlavní funkcí plochy a nenarušují kvalitu bydlení sousedů

4. Nepřípustné využití – v plochách je nepřípustné umísťovat:

- vše neuvedené v odstavcích 2. a 3.

## Zásady prostorového uspořádání vycházející z územního plánu

- maximální podíl zastavění 25%

- maximální výška zástavby

– bytové domy - 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

– rodinné domy – přízemní s možností využití podkroví

## Pořadí změn v území – etapizace

Pro větší lokality s obytnou funkcí stanovuje územní plán etapizaci využití ploch v částech Kostelec a Ostrov u Stříbra. Plochy bydlení budou využívány v následujících etapách:

Ostrov u Stříbra

1. etapa – lokalita O1

2. etapa – lokalita O2

Lokalitu O2 je možno využívat pro výstavbu až po využití lokality O1 minimálně ze 60 % její plochy.

Územní plán stanovuje 1. etapu jako komplexní výstavbu v lokalitě O1 a 2. etapu jako komplexní výstavbu v lokalitě O2. Územní studie však samotnou výstavbu v lokalitě O1 dělí do dvou etap – 1. etapa O1 a 2. etapa O1, kdy 2. etapu O1 lze realizovat až po odstavení současného vodního zdroje (vrtu) a zrušení ochranného pásma z příčin, které nesouvisí s realizací komplexní výstavby. Dle níže uvedeného výpočtu je však patrné, že realizace výstavby v lokalitě O2 je možná již po realizaci 1. etapy O1. Dle výpočtu využití lokality O1 v případě navrženého řešení 1. etapy O1 (viz výkres 04a 1.etapa) činí využití 69,5 % z celkové plochy O1. Je tak splněna podmínka využití lokality O1 z minimálně 60 % její plochy.

# Urbanistická koncepce rozpracovaná územní studií

## Popis koncepce

Jedná se o území s relativně podrobně stanovenými podmínkami v územním plánu, které určuje jeho charakter využití pro plochy bydlení. Obě plochy se mírně svažují jedním směrem, čemuž odpovídá i navržené trasování dopravní a technické infrastruktury a parcelace.

Veřejná prostranství jsou tvořena obytnými ulicemi s minimální šířkou 10m a případným stromořadím a parkově upraveným plochami. Jejich trasování a umístění má za cíl navazovat na již danou strukturu současné zástavby. Zároveň byl kladen důraz na pěší prostupnost celého území. Prostupnost podporuje i řešení, které počítá s polosoukromým režimem parcel s dvojdomy – objekty pro ubytování (penziony) – bez oplocení.

Smyslem ani zadáním této územní studie není omezovat nebo zužovat možnosti využití území, ale stanovit bližší podmínky pro následné další stupně dokumentace tak, aby byly naplněny teze územního plánu a cíle a úkoly územního plánování spolu s dalšími předpisy a zákonem chráněnými zájmy.

Návrh územní studie zobrazuje způsob parcelace i možné polohy a rozsahy objektů. Toto zobrazení však není závazným regulativem nebo zásadním principem územní studie a může se měnit podle konkrétních záměrů.

Základem urbanistické koncepce je pak zejména :

- vytvoření konceptu objektů pro ubytování (penzionů)

- řešení koncepce dopravní infrastruktury

- řešení koncepce technické infrastruktury

- poměr ploch pro občanské vybavení a bydlení

Ad. 1

Byl vytvořen koncept dvojdomů se šesti b.j. a polosoukromým vnitroblokem – v O1 a v O2 potom čisté bydlení s jedním takovým objektem. Koncept tohoto bydlení je dán zvýšenou poptávkou ze strany průmyslové zóny. Objekty mají polosoukromý vnitroblok pro možnost sociální kontroly. V pojetí územní studie není konkretizovaná forma těchto objektů a tím není závazný ani jejich přesná velikost, přesný počet nebo odstupové vzdálenosti. Bilance jsou pro účely územní studie orientační a slouží pro utvoření názoru na základní koncepci infrastruktury.

Záměr je zcela v souladu s územním plánem obce Kostelec.

Ad 2.

Podrobné řešení dopravní obsluhy je obsahem kap. 8. Hlavním principem řešení je vytvoření logické místní sítě komunikací, která pokud možno propojuje všechny vstupy do území. Systém jednak respektuje současný stav a jednak počítá se zklidněným charakterem místních komunikací uvnitř obytného území s vyloučením průjezdné dopravy. Nutnou součástí návrhu je zřízení samostatného sjezdu pro plochu O4 z komunikace II/203. Je kladen důraz na eliminaci slepých ulic, které jsou provozně nevýhodné. Kde je napojení na současnou komunikační síť problematické, je navrženo alespoň pěší propojení pro zachování prostupnosti území.

Ad. 3

Podrobné řešení technické infrastruktury je obsahem kap. 9. Zásobování území pitnou vodou je řešeno odděleně od současné vodovodní sítě. Návrh v 1. etapě O1 počítá s existencí současného ochranného pásma vodního zdroje v ploše O1. Naplnění komplexního řešení výstavby v ploše O1 je možné až po odstavení tohoto vodního zdroje. Nové úseky splaškové i dešťové kanalizace jsou navrženy jako gravitační. Plynofikace řešených území je navržena propojením se stávající sítí. Zásobování elektrickou energií je možné ze současné sítě, v případě nedostatku výkonu je územním plánem navržena trafostanice poblíž severního vstupu do plochy O1.

Návrh počítá s přeložením nadzemního el. vedení VN v ploše O2, kterou vedení diagonálně protíná. V plochách pro občanské vybavení v lokalitách O1 i O2 je přeložení nadzemních vedení závislé na konkrétním řešení těchto ploch.  Z hlediska celkové investice do území jsou náklady na tyto přeložky marginální.

Ad. 4

Návrh se zaměřuje na dostatečnou občanskou vybavenost nejen pro nové, ale také pro stávající obyvatele. V obci je největší poptávka po prodejně potravin a mateřské škole. Návrh se snaží tento požadavek uspokojit vyhrazením plochy pro občanské vybavení v ploše O1 u okružní křižovatky. Toto řešení splňuje především požadavek na dobrou dostupnost osobní i hromadnou dopravou. Alternativní plocha pro občanské vybavení je vymezena naproti klubovně v ploše O2. Vedle parkových ploch, vymezených v návrhových lokalitách, návrh umisťuje i dětské hřiště do vegetační plochy u zemního valu.

## Navržené regulativy

Hranice veřejného prostranství

Linie oddělující veřejná prostranství od obytných bloků.

Stavební čára závazná

Linie, která určuje pozici zástavby na stavebních pozemcích, zástavba nesmí tuto linii přesahovat ani od ní ustupovat. Standardně je umístěna ve vzdálenosti 6m od hranice veřejného prostranství, případně je její rozdílná vzdálenost v návrhu okótována.

Hranice zástavby

Linie, kterou zástavba nesmí směrem ven překročit, může se od ní však odklánět. Standardně je totožná se vzdáleností 2m od hranice pozemku, případně je její rozdílná vzdálenost v návrhu okótována.

Venkovský charakter stavebních objektů

## Urbanistická bilance

| 1. etapa O1 (respektování vodního zdroje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazatel | Jednotka | Celkem |
| Počet samost. polovin dvojdomů (3 b.j.) | ks | 20 |
| Celkový počet b.j. v dvojdomech | b.j. | 60 |
| Celková plocha pozemků dvojdomů | m2 | 12822 |
| Počet RD (1 b.j.) | ks | 11 |
| Celkový počet b.j. v RD | b.j. | 11 |
| Průměrná plocha pozemku RD | m2 | 1312 |
| Celková plocha pozemků RD | m2 | 14434 |
| Plocha veřejných prostranství komunikací | m2 | 8285 |
| Plocha veřejných prostranství ostatních | m2 | 12607 |
| Plocha řešeného území 1. etapy O1 | m2 | 48148 |

Do bilance pro tuto etapu jsou započteny i již realizované rodinné domy.

| 2. etapa O1 (po odstavení vodního zdroje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazatel | Jednotka | Celkem |
| Počet samost. polovin dvojdomů (3 b.j.) | ks | 13 |
| Celkový počet b.j. v dvojdomech | b.j. | 39 |
| Celková plocha pozemků dvojdomů | m2 | 9142 |
| Počet RD (1 b.j.) | ks | 4 |
| Celkový počet b.j. v RD | b.j. | 4 |
| Průměrná plocha pozemku RD | m2 | 1114 |
| Celková plocha pozemků RD | m2 | 4454 |
| Plocha veřejných prostranství komunikací | m2 | 2062 |
| Plocha pro občanské vybavení | m2 | 5450 |
| Plocha řešeného území 2. etapy O1 | m2 | 21108 |

| Komplexní návrh (O1 i O2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Jednotka | O1 | O2 | Celkem |
| Počet samost. polovin dvojdomů (3 b.j.) | ks | 33 | 2 | 35 |
| Celkový počet b.j. v dvojdomech | b.j. | 99 | 6 | 105 |
| Celková plocha pozemků dvojdomů | m2 | 21964 | 1315 | 23279 |
| Počet RD (1 b.j.) | ks | 15 | 33 | 48 |
| Celkový počet b.j. v RD | b.j. | 15 | 33 | 48 |
| Průměrná plocha pozemku RD | m2 | 1259 | 1020 | 1095 |
| Celková plocha pozemků RD | m2 | 18888 | 33660 | 52548 |
| Plocha veřejných prostranství komunikací | m2 | 10347 | 6420 | 16767 |
| Plocha veřejných prostranství ostatních | m2 | 12607 | 4691 | 17298 |
| Plocha pro občanské vybavení | m2 | 5450 | 2070 | 7520 |
| Plocha řešeného území | m2 | 69256 | 48156 | 117412 |

pozn.:	Jsou použity dva typy objektů pro bydlení:

- rodinný dům (RD) o 1 bytové jednotce

- objekt ubytování (dvojdům) se 2 samostatnými polovinami spojených krčkem (každá o 3 bytových jednotkách), celkem dvojdům tedy obsahuje 6 bytových jednotek

U dvojdomů není uváděna průměrná plocha pozemku, jelikož parcely budou v polosoukromém režimu s absencí oplocení.

Z bilancí vyplývá, že podmínka povinného vymezování veřejných prostranství dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb., tj. na každé 2 ha zastavitelné plochy vymezit min. 1000 m2 veřejného prostranství, je splněna následovně:

V lokalitě O1 připadá na celkovou plochu řešeného území (6,9 ha) celkem 12 607 m2 ploch veřejných prostranství ostatních (mimo komunikací), přičemž minimální požadavek činí 3 463 m2. Zároveň je tato podmínka splněna i pro 1. fázi O1, jelikož veškeré plochy veřejných prostranství ostatních pro celou lokalitu O1 jsou vymezeny již právě v této fázi.

V lokalitě O2 připadá na celkovou plochu řešeného území (4,8 ha) celkem 4 691 m2 ploch veřejných prostranství ostatních, přičemž minimální požadavek činí 2 408 m2.

# Koncepce dopravy

Systém dopravní obsluhy řešeného území se zakládá na co nejlepší prostupnosti územím a eliminaci slepých ulic. Všechny komunikace jsou v obou plochách O1, O2 navrženy v režimu obytné zóny, doplňkovým typem jsou pěší propojení a v jednom případě obslužná komunikace zadních traktů zahrad. Návrh splňuje požadavek zadání v min. šířce 10m veřejného prostranství místní komunikace obytné. Tato šířka může být navýšena vzhledem k urbanistickému významu, hierarchii a dopravně technickému řešení.

Vedení komunikací na ploše O1 bude respektovat současné řešení, východní část bude zokruhována. Do území jsou dva stávající vstupy, z komunikace II/203 od severu a z místní komunikace na jihu. Komunikace na pozemku p.č. 1817/1 je v současnosti řešena jako slepá, navržena jsou dvě pěší propojení s komunikací II/230. Od křižovatky bude komunikace o šířce 10m, v severní části bude její část tvořena pásem zeleně se stromořadím o šířce 3m. Komunikace vedoucí od severního vstupu ke křižovatce bude mít profil odpovídající obsluze jak plochy s občanským vybavením, tak ploch bydlení. Profil této větve (celková š. 13m) bude mít skladbu: dopravní prostor 9m, pobytový prostor 4m. V úseku od křižovatky směrem k ploše O4 (celková š. 11m) bude skladba: dopravní prostor 7m, pobytový prostor 4m (z toho jednostranný zelený pás se stromořadím 3m). Ostatní komunikace v ploše O1 (celková š. 10-11m) budou mít skladbu: dopravní prostor 7m, zbytek profilu pobytový prostor.

Plocha O2 má tři hlavní vstupy - u klubovny, z prodloužení současné komunikace u rodinných domů a za rybníkem u silnice III/19333. Doplňkovými vstupy jsou – jednosměrná komunikace na pozemku p.č. 109/3 o celk. šířce 10m pro odlehčení hlavní větve a současná obslužná komunikace na pozemku p.č. 1909 pro obsluhu zadních traktů zahrad. Hlavní obslužnou funkci bude plnit okružní komunikace, která kopíruje koridor VPS komunikace WD5 v územním plánu Kostelec. Její profil o celkové š. 10m bude mít skladbu: dopravní prostor 7m, pobytový prostor 3m. Návrh počítá s prodloužením v současnosti zaslepené komunikace ve středu území (stávající obytná zóna) ve stejném profilu jako okružní komunikace.

Plocha O4 (mimo rámec této studie) je obsloužena pomocí navrhovaného samostatného sjezdu. Studie naznačuje možnou polohu sjezdu a obalové křivky rozšířené komunikace. Dle vyjádření policie (viz příloha) lze o tomto sjezdu uvažovat až po realizaci obchvatu obce a splnění dalších podmínek. Naznačené řešení sjezdu je pouze orientační a bude vyžadovat zpracování v dalších stupních dokumentace.

Doprava v klidu je řešena odstupem závazné stavební čáry od uličního prostoru, čímž vzniká dostatečný prostor pro parkování vozidel v rámci soukromých pozemků. Plochy občanského vybavení budou disponovat dostatkem parkovacích míst, které mohou sloužit i pro parkování návštěv obytných ploch.

Územní studie přináší koncepční řešení dopravní obsluhy území. Nejsou řešeny detailní rozměry komunikací, směrové oblouky nebo rozhledové poměry, neboť to je smyslem následných stupňů dokumentace pro konkrétní vybraný záměr.

Přesné polohy komunikací nejsou závazné a budou řešeny v návazných stupních dokumentace podrobným dopravním řešením pro konkrétní záměr.

# Koncepce technické infrastruktury

## Dešťová kanalizace

Stávající stav

Srážkové vody vzniklé na soukromých parcelách budou přednostně vsakovány. Odvod zbylých nevsáknutých vod a srážkových vod ze zpevněných veřejných prostranství a místních komunikací je řešen variantně:

a) Odvodem do stávající stokové sítě (nutné kapacitní prověření)

V případě plochy O1 je navržena propojka z nejnižšího místa celé plochy východním směrem do současné dešťové stoky DN400 a dále do retenčních nádrží.

Srážkové vody z plochy O2 budou svedeny do napojovacího bodu dešťové kanalizace DN500 u silnice II. třídy u pozemku pč. 1971 a dále do místního recipientu.

b) Odvodem do stávající stokové sítě přes retenční zařízení

Způsob odvodu srážkových vod vychází z předchozí varianty, využívá však dočasné retence v suchých poldrech. Napojení poldrů na dešťovou kanalizaci by vyžadovalo pochopitelně i částečnou změnu její trasy. Možná poloha poldrů je naznačena ve výkresové části, detailní technické řešení včetně výškových poměrů je nutno řešit v dalších stupních dokumentace.

PLOCHA O1

| Bilance dešťových vod - stávající stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha zájmového území | AE = | 54115 | m2 |
| Součinitel odtoku (zatravněné plochy, pole -spád 1-5%) |  = | 0,125 | - |
| Redukovaná plocha | Ared = | 6764 | m2 |
| Lokalita |  | Ostrov u Stříbra |  |
| Periodicita deště | p = | 0,5 | rok-1 |
| Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) | i = | 0,0139 | l / s . m2 |
| Množství dešťových odpadních vod | Qr = i ∙ Ae ∙ = | 94 | l / s |
| Specifický přípustný odtok z území dle TNV 75 9011 | qc = | 3 | l / (s.ha) |
| Maximální možný regulovaný odtok z území | Qo = | 16,2 | l / s |
| Bilance dešťových vod - navržený stav |  |  |  |
| Druh plochy | Výměra [m2] | Součinitel odtoku | Redukovaná plocha [m2] |
| Střechy | 4924,0 | 1 | 4924 |
| Silnice s vjezdy+zp. plochy pozemků | 15225,0 | 0,75 | 11419 |
| Plochy zeleně | 33966,0 | 0,1 | 3397 |
| Celkem | 54115,0 | 0,36 | 19739 |
| Plocha pro odvod dešťové vody | AE = | 54115 | m2 |
| Součinitel odtoku (průměr pro areál) |  = | 0,36 | - |
| Redukovaná plocha | Ared = | 19739 | m2 |
| Lokalita |  | Ostrov u Stříbra |  |
| Periodicita deště | p = | 0,5 | rok-1 |
| Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) | i = | 0,0139 | l / s . m2 |
| Množství dešťových odpadních vod | Qr = i ∙ Ae ∙ = | 274 | l / s |
| Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: | 9 |  |
| Místo |  | Petrovice |  |
| Nadmořská výška | H = | 398 | m.n.m |
| Periodicita deště | p = | 0,1 | rok-1 |
| Navrhovný regulovaný odtok z území | Qo = | 16 | l / s |
| Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (úhrny srážek dle ČSN 75 9010) |  |  |  |
| tc [min] | hd [mm] | Vvz [m3] | Tpr [h] |
| 5 | 13 | 264,8 | 4,6 |
| 10 | 19,9 | 403,1 | 7,0 |
| 15 | 22,8 | 458,5 | 8,0 |
| 20 | 25 | 499,3 | 8,7 |
| 30 | 27,7 | 545,7 | 9,5 |
| 40 | 30 | 583,8 | 10,1 |
| 60 | 32,7 | 620,6 | 10,8 |
| 120 | 38,2 | 677,0 | 11,8 |
| 240 | 45,9 | 721,5 | 12,5 |
| 360 | 53,6 | 766,0 | 13,3 |
| 450 | 56,5 | 739,8 | 12,8 |
| 600 | 57,5 | 616,5 | 10,7 |
| 720 | 58,5 | 522,1 | 9,1 |
| 1080 | 61,5 | 238,7 | 4,1 |
| 1440 | 63,6 | -63,4 | -1,1 |
| 2880 | 78,5 | -1136,8 | -19,7 |
| 4320 | 87,7 | -2328,4 | -40,4 |
| Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 | Vvz max= | 766 | m3 |
| Doba prázdnění nádrže | Tpr max= | 13 | hod |

PLOCHA O2

| Bilance dešťových vod - stávající stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha zájmovéhp území | AE = | 45800 | m2 |
| Součinitel odtoku (zatravněné plochy, pole -spád 1-5%) |  = | 0,125 | - |
| Redukovaná plocha | Ared = | 5725 | m2 |
| Lokalita |  | Ostrov u Stříbra |  |
| Periodicita deště | p = | 0,5 | rok-1 |
| Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) | i = | 0,0139 | l / s . m2 |
| Množství dešťových odpadních vod | Qr = i ∙ Ae ∙ = | 80 | l / s |
| Specifický přípustný odtok z území dle TNV 75 9011 | qc = | 3 | l / (s.ha) |
| Maximální možný regulovaný odtok z území | Qo = | 13,7 | l / s |
| Bilance dešťových vod - navržený stav |  |  |  |
| Druh plochy | Výměra [m2] | Součinitel odtoku | Redukovaná plocha [m2] |
| Střechy | 5688,5 | 1 | 5689 |
| Silnice s vjezdy+zp. plochy pozemků | 13158,3 | 0,75 | 9869 |
| Plochy zeleně | 26953,2 | 0,1 | 2695 |
| Celkem | 45800,0 | 0,4 | 18253 |
| Plocha pro odvod dešťové vody | AE = | 45800 | m2 |
| Součinitel odtoku (průměr pro areál) |  = | 0,40 | - |
| Redukovaná plocha | Ared = | 18253 | m2 |
| Lokalita |  | Ostrov u Stříbra |  |
| Periodicita deště | p = | 0,5 | rok-1 |
| Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) | i = | 0,0139 | l / s . m2 |
| Množství dešťových odpadních vod | Qr = i ∙ Ae ∙ = | 254 | l / s |
| Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: | 9 |  |
| Místo |  | Petrovice |  |
| Nadmořská výška | H = | 398 | m.n.m |
| Periodicita deště | p = | 0,1 | rok-1 |
| Navrhovný regulovaný odtok z území | Qo = | 13 | l / s |
| Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (úhrny srážek dle ČSN 75 9010) |  |  |  |
| tc [min] | hd [mm] | Vvz [m3] | Tpr [h] |
| 5 | 13 | 246,4 | 5,3 |
| 10 | 19,9 | 375,3 | 8,0 |
| 15 | 22,8 | 427,3 | 9,1 |
| 20 | 25 | 465,7 | 10,0 |
| 30 | 27,7 | 509,9 | 10,9 |
| 40 | 30 | 546,4 | 11,7 |
| 60 | 32,7 | 582,8 | 12,5 |
| 120 | 38,2 | 641,8 | 13,7 |
| 240 | 45,9 | 696,5 | 14,9 |
| 360 | 53,6 | 751,1 | 16,0 |
| 450 | 56,5 | 736,8 | 15,7 |
| 600 | 57,5 | 639,0 | 13,7 |
| 720 | 58,5 | 564,7 | 12,1 |
| 1080 | 61,5 | 341,6 | 7,3 |
| 1440 | 63,6 | 101,3 | 2,2 |
| 2880 | 78,5 | -735,1 | -15,7 |
| 4320 | 87,7 | -1681,2 | -35,9 |
| Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 | Vvz max= | 751 | m3 |
| Doba prázdnění nádrže | Tpr max= | 16 | hod |

## Splašková kanalizace

Stávající stav

Nová zástavba bude napojena do současné stokové sítě a do ČOV Ostrov. U ČOV je již nyní navržena intenzifikace o další technologickou linku na 1922 EO s volnou kapacitou 150 EO. Při navrhované zátěži 379 EO bude dle vyjádření správce nutno navrhnout rozsáhlejší intenzifikaci ČOV na 2151 EO (pozn.: v důsledku úprav studie během jejího zpracování byla zátěž snížena na 318 EO).

Plocha O1 bude po posouzení kapacity napojena na navrženou splaškovou kanalizaci DN300 z plochy výroby O5 ve východní části.

Plocha O2 bude napojena do stávající stoky DN300 u silnice II. třídy u pozemku p.č. 1971.

Územní studie navržený způsob odkanalizování zájmových lokalit nestanovuje závazně, ale pouze nabízí možné řešení. Věc by měla být předmětem dalších stupňů dokumentace.

| Bilance odpadních vod |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotka | O1 | O2 | Celkem |
| Zaměstnanci v OV (1 zam. = 0,33 EO) | osob | 5 | 10 | 15 |
| Počet rezidentů (1 rezident = 1 EO) | osob | 168 | 140 | 308 |
| Počet dětí v mateř. škole (1 dítě = 0,2 EO) | osob | 24 | 0 | 24 |
| Počet EO celkem | EO | 175 | 143 | 318 |
| Potřeba vody pro EO (150l/EO) | l/den | 26250 | 21450 | 47700 |
| Množství splaškových vod celkem | m3/den | 26,25 | 21,45 | 47,70 |
|  | m3/rok | 9581 | 7829 | 17410 |

## Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

Současný zemní vrt, zásobující obec Ostrov, je na hranici své kapacity, navíc je obecný požadavek oddílného řešení vodovodní sítě pro řešené lokality. Zásobování pitnou vodou ploch O1, O2 je tak navrženo přímým napojením na přivaděč Stříbro v koncové šachtě u okružní křižovatky, problémem je však nízký průtok. Řešením je zbudování nového vodojemu v těsné blízkosti současného VDJ Ostrov, který by tento nedostatek odstranil. Navíc návrh počítá s možností budoucího propojení nového a stávajícího VDJ Ostrov.

V případě, že bude možné některou etapu napojit přímo na dostatečně kapacitní zdroj vody,  není nutné nový vodojem budovat.

Územní studie navržený způsob zásobování zájmových lokalit pitnou vodou nestanovuje závazně, ale pouze nabízí možné řešení. Věc by měla být předmětem dalších stupňů dokumentace.

| Bilance pitné vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotka | O1 | O2 | Celkem |
| Zaměstnanci v OV (1 zam. = 0,33 EO) | osob | 5 | 10 | 15 |
| Počet rezidentů (1 rezident = 1 EO) | osob | 168 | 140 | 308 |
| Počet dětí v mateř. škole (1 dítě = 0,2 EO) | osob | 24 | 0 | 24 |
| Počet EO celkem | EO | 175 | 143 | 318 |
| Potřeba vody pro EO (150l/EO) | l/den | 26250 | 21450 | 47700 |
| Potřeba vody celkem | m3/den | 26,25 | 21,45 | 47,70 |
|  | m3/rok | 9581 | 7829 | 17410 |

## Zásobování zemním plynem (vytápění)

Stávající stav

Plynofikace řešených území je navržena propojením se stávající sítí. Připojovací body jsou v obou plochách na konci současné zástavby.

| Bilance vytápění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotka | O1 | O2 | Celkem |
| Spotřeba plynu pro OV | m3/rok | 5000 | 10000 | 15000 |
| Spotřeba plynu na samost. polovinu dvojdomu (3 b.j.) | m3/rok | - | - | 1000 |
| Počet samost. polovin dvojdomů (3 b.j.) | ks | 33 | 2 | 35 |
| Spotřeba plynu na 1 RD | m3/rok | - | - | 1200 |
| Počet RD | ks | 9 | 33 | 42 |
| Spotřeba plynu celkem | m3/rok | 48800 | 51600 | 100400 |

Bilance jsou pouze orientační. Problematika by měla být předmětem dalších stupňů dokumentace.

## Zásobování elektřinou

Stávající stav

Zásobování elektrickou energií je možné ze současné sítě, v případě nedostatku výkonu je územním plánem navržena trafostanice poblíž severního vstupu do plochy O1. Připojovací body jsou v obou plochách na konci současné zástavby.

| Energetická bilance – předpoklad (odhad) | O1 | O2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrický příkon pro OV | kW | 20 | 55 | 75 |
| Elektrický příkon na samost. polovinu dvojdomu (3 b.j.) | kW | - | - | 15 |
| Počet samost. polovin dvojdomů (3 b.j.) | ks | 33 | 2 | 35 |
| Elektrický příkon na 1 RD | kW | - | - | 20 |
| Počet RD | ks | 9 | 33 | 42 |
| Elektrický příkon celkem | kW | 695 | 745 | 1440 |

Bilance jsou pouze orientační. Problematika by měla být předmětem dalších stupňů dokumentace.

## Nakládání s odpady

Stávající stav

Komunální odpad se odkládá do individuálních nádob u jednotlivých objektů, které jsou odváženy svozovou firmou.

Pro sběr separovaného odpadu je zřízeno jedno sběrné hnízdo ve středu původní zástavby. Návrh počítá se zřízením dalších dvou sběrných hnízd, jedno pro každou z ploch O1 a O2. Jejich umístění vychází z docházkové vzdálenosti (cca 120m) z nových obytných souborů a z míry obtížnosti svozu odpadu z těchto hnízd. V lokalitě O1 je místo pro sběr umístěno v ploše občanského vybavení, v ploše O2 pak v parkové ploše u objektů pro ubytování.

# Výsledky konzultací s orgány, organizacemi a investory, vyhodnocení připomínek

Poznámka:

Podrobné záznamy z jednání vč. uvedení kontaktů na příslušné osoby jsou přílohou této územní studie, zde jsou uvedeny pouze hlavní teze.

## Obec Kostelec (15. 2. 2018)

V lokalitě O1 je výrazným limitem ochranné pásmo současného vodního zdroje. Dalším limitem je výkrmna krůt na západ od lokality O2, která může území zatěžovat zápachem. Dopravní napojení plochy O2 na komunikace II. a III. třídy bylo již v minulosti řešeno projektovou dokumentací. Obec trpí nedostatkem občanského vybavení (mateřská škola, obchod, apod.).

Investor na ploše O4 uvažuje průmyslové využití s dopravní obsluhou přes plochu O1 a souhlasí s izolační zelení mezi oběma plochami.

Vyhodnocení:

Ochranné pásmo vodního zdroje je respektováno etapizací výstavby v ploše O1 (viz výkres 04a – Komplexní návrh – O1 1. etapa). Limit zápachu z výkrmny krůt je řešen izolační zelení podél západní hranice plochy O2. Dopravní napojení plochy O2 na komunikace II. a III. třídy je převzato z dokumentace p. Říhy z 08/2017. Předpoklad pro umístění občanského vybavení splňuje vymezení plochy v severní části lokality O1.

Dopravní obsluha plochy O4 přes O1 není možná (viz vyjádření policie v příloze) a je řešena v kap. 8.

## Pořizovatel (7. 3. 2018)

Dopravní obsluha plochy O4 přes O1 může být problematická. Již za současného stavu se projevují problémy při odvádění srážkových vod – v minulosti byla zpracována dokumentace pro návrh opatření na recipientu. Pořizovatel by zvolil umístění objektů občanského vybavení mimo plochu O12 a zemní val předpokládá zanést do návrhu v plném rozsahu. Pořizovatel by uvítal možnost lepší sociální kontroly objektů pro ubytování (dvojdomy). Dále požaduje zanést do studie regulativy závazné stavební čáry, uliční čáry a odstupu 2m od hranice pozemku.

Vyhodnocení:

Dopravní obsluha plochy O4 je vyřešena v kap. 8. Problematika opatření na recipientu je nad rámec této studie. Odvod srážkových vod je řešen v kap. 9.1 a souvisejících výkresech (např. 03a, 03b Dopravní a technická infrastruktura). Plocha pro občanské vybavení je ve studii vymezena pouze hranicemi bez konkrétního umístění jednotlivých objektů (viz kap. 7.1 Ad. 4). Zemní val je do studie převzat v celém rozsahu z dokumentace M. Hanzlíčka. Sociální kontrola objektů pro ubytování (penzionů) je ve studii vyřešena polosoukromým režimem přilehlých parcel bez oplocení (viz výkresy 02a, 02b Hlavní výkres – urbanismus). Ve zmíněných výkresech jsou taktéž zaneseny požadované regulativy.

## Správce VaK (20. 3. 2018)

Charakter hornin v daném území nejspíše nebude schopen zasakovat celý objem srážkových vod ze soukromých pozemků, jak je navrhováno. Řešení dešťových vod je nutno posoudit z hlediska celkové bilance odtoku v povodí Popovského potoka a ohledem na kapacitu toku v níže položených lokalitách (viz studie Ing. A. Samka). Správce požaduje posoudit kapacitní možnosti propustku pod komunikací II. třídy.

Odkanalizování navržených 379 EO není kapacitně možné, jelikož ani další navrhovaná linka bude mít volnou kapacitu pouze 150 EO. Je nutno uvažovat o rozsáhlejší intenzifikaci ČOV až na 2151 EO.

Z hlediska kapacity nelze navrhovanou potřebu pitné vody zajistit ze stávajícího vodního zdroje. Správce požaduje řešit novou vodovodní síť zcela odděleně od současného systému. Je nutné trvat na zachování současného vodního zdroje včetně jeho ochranného pásma.

Vyhodnocení:

Posouzení bilance odtoku v rozsahu celého povodí je nad rámec této studie. Variantně je uvažován systém s využitím vsakovacích poldrů - výpočet a popis celého systému je patrný z kap. 9.1 a výkresů 03a, 03b Dopravní a technická infrastruktura. V případě realizace systému s poldry je návrhový odtok z území shodný se stávajícím odtokem a nepředstavuje tak žádné ohrožení kapacity recipientu. Stejně tak kapacita propustku by zůstala beze změny.

Návrh počítá s další intenzifikací ČOV, nicméně v důsledku úprav studie během jejího zpracování byla navrhovaná zátěž snížena na 318 EO, čímž by mohl být snížen i rozsah intenzifikace.

Zásobování pitnou vodou je navrženo odděleným systémem se zřízením nového vodojemu (viz kap. 9.3).

## Obec Kostelec (22. 3. 2018)

Plochu pro občanské vybavení (obchod) je vhodnější umístit místo zeleně naproti klubovně v O2, prostor pro mateřskou školu ponechat v O1. Obsluha plochy O4 přes O1 je možná v případě zřízení obratiště související dopravy uvnitř O4. Pro snížení zatížení stokové sítě dešťovou vodou je možno uvažovat o částečné retenci v zasakovacích poldrech. Obytné zóny je vhodné rozšířit i do jižní a východní části O1. Je třeba důsledně respektovat ochranné pásmo vodního zdroje v O1 pomocí etapizace. Prověřit možnost realizace 2. etapy v ploše O2 bez dokončení výstavby v O1 (podíl navržené 1. etapy O1 na celkové ploše O1).

Vyhodnocení:

Je vymezena alternativní plocha pro občanské vybavení naproti klubovně v lokalitě O2. Dopravní obsluha plochy O4 přes O1 není možná (viz vyjádření policie v příloze) a je řešena v kap. 8. Odvod srážkových vod je řešen v kap. 9.1 a souvisejících výkresech (např. 03a, 03b Dopravní a technická infrastruktura). Variantně je uvažován systém s využitím vsakovacích poldrů. Obytné zóny byly rozšířeny i do jižní a východní části O1. Výpočtem byla ověřena a potvrzena možnosti realizace 2. etapy v ploše O2 bez dokončení výstavby v O1 (viz kap. 6.3).

## Dopravní inspektorát PČR (26. 3. 2018)

Policejní komisař vyjádřil nesouhlas s vedením dopravy do plochy O4 přes plochu O1. Vhodnější shledává zřízení samostatného sjezdu pro O4. Komisař sdělil podmínky, za kterých lze o zřízení sjezdu uvažovat (dokončená realizace obchvatu, splnění příslušných norem, konkrétní skladba profilu komunikace).

Vyhodnocení:

Ve studii je naznačena možná poloha nového sjezdu, včetně obalové křivky rozšířené komunikace. Dopravní obsluha plochy O4 a je řešena v kap. 8 a výkresech 04a a 05.

## Správce VaK (28. 3. 2018)

Správce dal přednost návrhu s přímým napojením na přivaděč pitné vody v koncové šachtě před návrhem s prodloužením z nyní zaslepeného zpětného řadu z VDJ Heřmanova Huť. Dále shledává za výhodnou navrženou možnost budoucího propojení navrhovaného a stávajícího VDJ Ostrov.

Vyhodnocení:

Systém zásobování pitnou vodou byl upraven dle vyjádření správce VaK (viz kap. 9.3).

## Osadní výbor (2. 4. 2018)

Osadní výbor pokládá návrh územní studie O1 v podobě kompletní zástavby za stav, o kterém bude možné uvažovat až po nuceném odstavení vodního zdroje a souvisejícím zrušením ochranného pásma vodního zdroje. Osadní výbor proto žádá, aby v textové části byla realizace etapy 2 podmíněna touto podmínkou. Osadní výbor navrhuje doplnit variantu O1 – 1. fáze o určení ploch nad vodním zdrojem jako „zeleň“, „ochranná zeleň“, nebo vsakovací plochy pro zásobování vodního zdroje.

V zóně O1 pokládá osadní výbor za jediné možné řešení příjezdu nákladní dopravy do zóny O4 samostatný příjezd z hlavní silnice.

Navrhujeme zóny O1 i 02 celé dopravně určit za obytnou zónu. V O1 i O2 bude nezbytné klást důraz na zachování venkovského rázu obce.

Navrhujeme prohodit v návrhu území určené pro stavby občanské vybavenosti v O1a O2, tedy do zóny O2 naplánovat školku nebo obdobné zařízení a do zóny O1 naplánovat obchod nebo obdobné zařízení.

Osadní výbor navrhuje upravit územní studii do souladu s územním plánem a hranici zahrad domů O2 posunout o šíři stávajícího veřejného prostranství. To je tvořeno přístupovou cestou k zadní části zahrad domů č.p. 45-48, a přilehlou liniovou zelení.

Vyhodnocení:

Vzhledem k tomu, že požadavky obce a osadního výboru na umístění různých druhů občanského vybavení nejsou ve shodě, návrh územní studie vymezuje pouze dvě možné plochy pro umístění občanského vybavení bez bližšího určení. Zbylé připomínky splňuje územní studie beze zbytku.